ZAPIS O PREGLEDU VOZILA št.: zap.št./ tekoče leto

Identifikacija in ocena tehničnega stanja vozila kategorije T, C

- IDENTIFIKACIJA VOZILA

| Znamka: | Tovarniška oznaka: |
| --- | --- |
| Komercialna oznaka: | Kategorija in vrsta vozila: |
| Identifikacijska številka vozila - VIN: | Homologacijska oznaka vozila: |
| Datum izdaje COC dokumenta: | Datum prve registracije: |
| Oblika nadgradnje: | Tip motorja: |

VOZILO je s podatki v dokumentih (pravilno obkroži):                  SKLADNO                         NI SKLADNO

Opombe:

- OCENA TEHNIČNEGA STANJA VOZILA (vizualni pregled – pravilno obkroži)

| Vozilo v postopku kontrole je nepoškodovano, vzdrževano in očiščeno | da | ne |
| --- | --- | --- |

  - 2.1    Pregledani elementi in njihova skladnost s predpisi (pravilno obkroži)

|  | Skladnost |  | Skladnost |
| --- | --- | --- | --- |
| sestavni deli ( zvočne opozorilne naprave, namestitev zadnjih registrskih tablic, dodatne uteži, nivo hrupa, namestitev posode za gorivo), | da | ne | sedeži -potniški, vozniški (pritrditev), | da | ne |
| gosenice pri goseničnih traktorjih (nepoškodovane, obraba (navodila proizvajalca)), | da | ne | zaščitna konstrukcija pri prevrnitvi (okvir, kabina, zaščitni lok) (homologirani – pri starejših traktorjih samo odobritve proizvajalca ali tehnične službe, sestavni deli ne smejo biti poškodovani in prerjaveni), | da | ne |
| vzvratna ogledala (predpisano število, kategorija, homologirana, nepoškodovana, nastavljiva, zaobljeni robovi, pritrjena na toge dele), | da | ne | svetlobne naprave (vgrajene vse predpisane svetlobne naprave, homologirane, nepoškodovane in trdno pritrjene), | da | ne |
| brisalci vetrobranskega stekla ( prisotnost), | da | ne | naprave za vleko traktorja (pritrjene na prednji del traktorja), | da | ne |
| krmilje kolesnih traktorjev, | da | ne | dostop do vozniškega prostora, vrata in okna (uporaba stopnic ali podpore za stopala, oprijemala), | da | ne |
| priključne gredi in zaščite (nepoškodovane, prisotnost zaščite), | da | ne | mehanske naprave za spenjanje (homologirane, nepoškodovane, pritrditev), | da | ne |
| zadaj nameščene zaščitne konstrukcije pri prevrnitvi za ozkokolotečne traktorje (homologirane in nepoškodovane), | da | ne | hidravlično dvigalo (tritočkovno pripenjanje), | da | ne |
| naprave za upravljanje (nepoškodovanost prenosnega mehanizma), | da | ne | tablica proizvajalca (vsi znaki VIN enake pisave in enake velikosti, fiksno pritrjena), | da | ne |
| stekla vozila (homologirana, vetrobransko steklo, okna, nepoškodovana), | da | ne | sistemi aktivne varnosti (zavorni sistem ABS pri kategoriji T5) in | da | ne |
| pnevmatike (odobrene s strani proizvajalca), | da | ne | sistemi pasivne varnosti (varnostni pasovi za kategorijo T5) | da | ne |
| zavorni sistemi (ročna zavora, delovna, parkirna zavora, zavora za priklopnike), | da | ne |  |  |  |

Opombe (opis poškodb, popravil, število km…):

  - Predelave

| Ni predelav |  | So predelave |  |
| --- | --- | --- | --- |

Opombe:

2.3    Fotografije   (označiti s kljukico)

| *Celotno vozilo - dve diagonalni poziciji vozila: |  | Mehanska naprava za spenjanje: |  |
| --- | --- | --- | --- |
| *Tablica proizvajalca vozila: |  | Tablica proizvajalca mehanske naprave za spenjanje: |  |
| *Identifikacijska številka – VIN: |  | Poškodbe: |  |
| Drugo: |

*obvezne fotografije

# LOKACIJA IZVEDENEGA POSTOPKA: (ustrezno obkrožiti in dopisati)

- Sedež kontrolnega organa

- Na lokaciji_______________________________________________________________________

# METODA POSTOPKA KONTROLE:

Kontrola je bila opravljena v skladu (navesti dokumente in uporabljene predpise):

___________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________

# UPORABLJENA MERILNA OPREMA: (navesti opremo):

______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

- SKLADNOST OCENE TEHNIČNEGA STANJA VOZILA S PREDPISI

| SKLADNOST VOZILA s predpisi v postopku ocene tehničnega stanja (pravilno obkroži) | VOZILO JE SKLADNO | VOZILO NI SKLADNO |
| --- | --- | --- |

Opombe:

Izdelal (ime in priimek in podpis):

Kraj in datum: